КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 10-0517 от 25.05.2017

Ручная гидравлическая тележка XILIN FCB6

Ручная гидравлическая тележка оснащенная весами

XILIN FCB6

Срок гарантии: 12 месяцев.

Условия доставки: доставка до склада покупателя во Владивостоке.

Срок поставки: приход 8 июля 2017.

Цена: 56 900 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Подготовлено для:

От  сотрудника ТДК:  Жданова Ивана

Тел: 8(423) 200-19-60

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 10-0517 от 25.05.2017

Ручная гидравлическая тележка XILIN FCB6

Основные технические характеристики

| Артикул |  |  | 10705 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | ручная |
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 76 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 572 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 208 |
| Ширина вилы | e | мм | 182 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1580 |
| Общая ширина | B | мм | 572 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1096 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 655 |
| Питание |  | В | 1,5x4 |
| Размер передних колес |  | мм | 180x50 |
| Размер задних колес |  | мм | 64x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2015 |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 10-0517 от 25.05.2017

Ручная гидравлическая тележка XILIN FCB6

ОПИСАНИЕ

XILIN FCB6 - является весовой гидравлической тележкой, помимо обычных функций по перевозке груза, данная модель оснащается весовым механизмом, в состав которого входит 6 весовых датчиков DIGI, позволяющих осуществлять взвешивание груза с высочайшей точность. Такая возможность делает эту тележку очень популярной среди транспортных компаний и других организаций, где требуется частое и быстрое взвешивание перевозимого товара. При продаже данной модели, наши специалисты обязательно производят поверку весов, что в дальнейшем гарантирует точность их показаний. Работа электронного дисплея, обеспечивается при помощи мощного аккумулятора, полного заряда которого при интенсивной эксплуатации хватает на 6 месяцев и более. 

Особенности:

- Толщина стали вил, 3 мм.

- Встроенный АКБ высокой емкости.

- Компактный цифровой дисплей.

- Возможность взвешивания груза массой до 2 000 кг.

- 6 высококлассных весовых датчиков DIGI.

- Надежный литой гидравлический узел.

- Колеса и ролики из износостойкого материала.

- Приятная на ощупь обрезиненная ручка.

- Осевое крепление ручки.

Комплектация:

- Тележка гидравлическая.

- Ручка.

- Паспорт.

БЛАГОДАРИМ, ЧТО ВЫ С НАМИ!