КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.2017

Полуавтоматический упаковщик паллет Ecoplat

Полуавтоматический упаковщик паллет

ECOPLAT

Срок гарантии: 12 месяцев.

Условия доставки: доставка до склада покупателя во Владивостоке.

Срок поставки: 00 день.

Цена: 00 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Подготовлено для:

От  сотрудника ТДК:  Жданова Ивана

Тел: 8(423) 200-19-60

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.2017

Полуавтоматический упаковщик паллет Ecoplat

Компания ROBOPAC была основана в 1982 году, вокруг революционной идеи в области упаковки продукции в стретч-пленку. Сегодня ROBOPAC является лидером в производстве оборудования для упаковки продукции в стретч-пленку, в год компания продает более 7000 упаковочных машин, и находится на вершине рынка полуавтоматических машин для паллетизации грузов. Компания имеет развитую коммерческую сеть в Италии и заграницей, которая насчитывает более 250 активных дистрибьюторов.

www.robopac.com

ROBOPAC S.p.A.

Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquaviva Gualdicciolo (San Marino)

Основные технические характеристики

| Артикул |  | 2503003 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего стола | [мм] | 1500 |
| Максимальный вес груза | [кг] | 2000 |
| Максимальная высота груза | [мм] | 2200 |
| Максимальный размер поддона | [мм] | 1200х800 |
| Тип каретки |  | FRD |
| Остановка стола в фазе |  | да |
| Фотодатчик высоты каретки |  | да |
| Плавный старт |  | да |
| Скорость вращения рабочего стола | [об/мин] | 4-10 |
| Скорость вертикального смещения каретки | [м/мин] | 1,4-4 |
| Производительность | [паллет/ч] | 20 |
| Престреч | [%] | 0 |
| Режим усиленной упаковки |  | да |
| Установленная мощность | [кВт] | 0,55 |
| Собственный вес | [кг] | 310 |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.2017

Полуавтоматический упаковщик паллет Ecoplat

ОПИСАНИЕ

ECOPLAT - предназаначен для упаковки грузов на станадртных паллетах разамером 1200х800 мм и максимальной высотой 2200 мм. Стол основание оснашен 6-ю парами подвижных роликов, обеспечивающих его плавное и бесшумное вращение, даже при максимальной загрузке в 2000 кг. 

Управление упаковщиком обеспечивается при помощи небольшого LED дисплея и вращающегося манипулятора, все функции которого интуитивно понятны и легко осваиваются даже без изучения инструкции. 

Механизированная каретка FRD оснащается возвратным роликом с ручной настройкой степени натяжения пленки. Конструкция крайне простая, и как следствие очень надежная, будет бесперебойно работать многие годы не требуя дополнительного обслуживания. 

Привод каретки и привод вращения стола, оснащены долговечным цепным механизмом, что так же не требует частого ухода, обладая при этом огромным ресурсом использования. 

Так же, данная модель может быть дополнительно оснащена подъездной рампой, что позволит помещать груз на рабочий стол упаковщика, при помощи простой гидравлической тележки.

Особенности:

- Высокая производительность, до 20 паллет в час.

- Возможность работать с паллетами размером до 1200х800 мм.

- Упаковка грузов массой до 2000 кг и высотой до 2200 мм.

- Опционально возможно оснастить более высокой мачтой,
с возможностью упаковки грузов высотой до 2400 мм.

- Контрольная панель с LED дисплеем.

- Регулируемый уровень натяжения пленки.

- Ручная и автоматическая упаковка.

- Фотодатчик для определения высоты груза.

- Удобная смена рулона.

БЛАГОДАРИМ, ЧТО ВЫ С НАМИ!