КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Masterplat

Полуавтоматический упаковщик паллет

MASTERPLAT

Срок гарантии: 12 месяцев.

Условия доставки: доставка до склада покупателя во Владивостоке.

Срок поставки: 00 день.

Цена: 00 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Подготовлено для:

От  сотрудника ТДК:  Жданова Ивана

Тел: 8(423) 200-19-60

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Masterplat

Компания ROBOPAC была основана в 1982 году, вокруг революционной идеи в области упаковки продукции в стретч-пленку. Сегодня ROBOPAC является лидером в производстве оборудования для упаковки продукции в стретч-пленку, в год компания продает более 7000 упаковочных машин, и находится на вершине рынка полуавтоматических машин для паллетизации грузов. Компания имеет развитую коммерческую сеть в Италии и заграницей, которая насчитывает более 250 активных дистрибьюторов.

www.robopac.com

ROBOPAC S.p.A.

Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquaviva Gualdicciolo (San Marino)

Основные технические характеристики

| Артикул |  | 2503001 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего стола | [мм] | 1650 |
| Максимальный вес груза | [кг] | 2000 |
| Максимальная высота груза | [мм] | 2200 |
| Максимальный размер поддона | [мм] | 1200х1000 |
| Тип каретки |  | PGS |
| Остановка стола в фазе |  | да |
| Фотодатчик высоты каретки |  | да |
| Плавный старт |  | да |
| Скорость вращения рабочего стола | [об/мин] | 5-12 |
| Скорость вертикального смещения каретки | [м/мин] | 1,4-4 |
| Производительность | [паллет/ч] | 25 |
| Престреч | [%] | 250 |
| Режим усиленной упаковки |  | да |
| Установленная мощность | [кВт] | 1,1 |
| Собственный вес | [кг] | 370 |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Masterplat

ОПИСАНИЕ

MASTREPLAT - паллетоупаковщик рассчитанный для работы с паллетами размером до 1200х1000 мм. и высотой самого груза до 2,2 метров. Выбор необходимых программ и действий осуществляются при помощи одного джойстика. Панель оснащена небольшим дисплеем, позволяющим легко ориентироваться в управлении упаковщиком. 

Упаковщик позволяет осуществлять упаковку грузов, как в ручном режиме, так и по заранее запрограммированной схеме, например, можно задать число слоев пленки на том или ином уровне, скорость прохода каретки, вращения стола и т.д. Так же, благодаря наличию фотодатчика, упаковщик самостоятельно определит высоту заворачиваемого груза. 

Еще одной немаловажной особенностью, является наличие на каретке моторизированного престреча, что предварительно произведет растяжение пленки до 250%, увеличив тем самым длину рулона в 3,5 раза, что конечно же, позволит вам значительно сэкономить на расходе пленки. 

А для повышения стабильности вращения рабочего стола даже под грузом массой 2000 кг, на Masterplat устанавливается 14 опорных роликов вращения, что так же значительно увеличивают ресурс и надежность упаковщика в целом. 

Так же, данная модель может быть дополнительно оснащена подъездной рампой, что позволит помещать груз на рабочий стол упаковщика, при помощи простой гидравлической тележки.

Особенности:

- Высокая производительность, до 25 паллет в час.

- Возможность работать с паллетами размером до 1200х1000 мм.

- Упаковка грузов массой до 2000 кг и высотой до 2200 мм.

- Контрольная панель с JOG дисплеем.

- Функция престреча пленки до 250%.

- Ручная и программируемая упаковка.

- Фотодатчик для определения высоты груза.

- Удобная смена рулона.

БЛАГОДАРИМ, ЧТО ВЫ С НАМИ!