КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Rotoplat

Полуавтоматический упаковщик паллет

ROTOPLAT

Срок гарантии: 12 месяцев.

Условия доставки: доставка до склада покупателя во Владивостоке.

Срок поставки: 00 день.

Цена: 00 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Подготовлено для:

От  сотрудника ТДК:  Жданова Ивана

Тел: 8(423) 200-19-60

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Rotoplat

Компания ROBOPAC была основана в 1982 году, вокруг революционной идеи в области упаковки продукции в стретч-пленку. Сегодня ROBOPAC является лидером в производстве оборудования для упаковки продукции в стретч-пленку, в год компания продает более 7000 упаковочных машин, и находится на вершине рынка полуавтоматических машин для паллетизации грузов. Компания имеет развитую коммерческую сеть в Италии и заграницей, которая насчитывает более 250 активных дистрибьюторов.

www.robopac.com

ROBOPAC S.p.A.

Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquaviva Gualdicciolo (San Marino)

Основные технические характеристики

| Артикул |  | 2503002 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего стола | [мм] | 1650 |
| Максимальный вес груза | [кг] | 2000 |
| Максимальная высота груза | [мм] | 2200 |
| Максимальный размер поддона | [мм] | 1200х1000 |
| Тип каретки |  | PDS/PVS |
| Остановка стола в фазе |  | да |
| Фотодатчик высоты каретки |  | да |
| Плавный старт |  | да |
| Скорость вращения рабочего стола | [об/мин] | 4-12 |
| Скорость вертикального смещения каретки | [м/мин] | 1,2-5 |
| Производительность | [паллет/ч] | 30 |
| Престреч | [%] | от 10 до 400 |
| Режим усиленной упаковки |  | да |
| Установленная мощность | [кВт] | 1,5 |
| Собственный вес | [кг] | 410 |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 00-0000 от 00.00.16.

Полуавтоматический упаковщик паллет Rotoplat

ОПИСАНИЕ

ROTOPLAT - паллетоупаковщик рассчитанный для работы с паллетами размером до 1200х1000 мм. и высотой самого груза до 2,2 метров. В то же время, опционально, возможно оснастить упаковщик мачтой с рабочей высотой 2400 мм. 

Управление процессом упаковки, происходит при помощи 7-ми дюймовой сенсорной панели, сам же интерфейс предельно прост и интуитивно понятен. Функция Multi Level Control позволяет разные уровни груза обтягивать с большей или меньшей силой, что может оказаться полезным при неоднородном составе упаковываемого товара. Более того, в память блока управления можно заносить до шести различных программ упаковки, что избавят от необходимости каждый раз осуществлять требуемую настройку. 

Так же с с панели управления можно регулировать: скорость вращения платформы, силу натяжение плёнки, скорость перемещения каретки вверх/вниз, количество витков в верхней/нижней части паллеты предрастяжение плёнки перед подачей на упаковку, задержку срабатывания фотодатчика (нахлёст плёнки), начальнаое расстояние каретки от пола, упаковочные циклы, режим укрытия верха, режим работы с прижимом и многое другое.

Особенности:

- Высокая производительность, до 30 паллет в час.

- Возможность работать с паллетами размером до 1200х1000 мм.

- Упаковка грузов массой до 2000 кг и высотой до 2200 мм.

- Цветная 7-ми дюймовая сенсорная панель.

- Функция Multi Level Control.

- Quick load system – система быстрой заправки плёнки.

- Функция регулируемого престреча пленки от 10% до 400%.

- Хранение в памяти до 6-ти программ упаковки

- Фотодатчик для определения высоты груза.

- Встроенный энкодер, для контроля положения каретки с точностью до 5 мм.

БЛАГОДАРИМ, ЧТО ВЫ С НАМИ!